# Примеры и сферы применения технологии Альфа

| Тип Установки | Производительность | Предназначение и место постоянной эксплуатации | Товарная продукция | Вид отхода и количество от начального |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Альфа (хозбыт) | 65 м3/сутки | Предназначена для очистки хоз. бытовых и ливнёвых сточных вод в контейнерном исполнении | Вода для вторичного использования | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Альфа (хозбыт) | 100 м3/сутки | Предназначена для очистки хоз. бытовых и ливневых сточных вод в контейнерном исполнении | Вода для вторичного использования | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Альфа (хозбыт) | 220 м3/сутки | Предназначена для очистки хоз. бытовых и ливнёвых сточных вод в контейнерном исполнении | Вода для вторичного использования | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Альфа (хозбыт) | 130 м3/сутки | Предназначена для очистки хоз. бытовых и ливнёвых сточных вод. Размещена в здании, т.е. без монтажа в контейнере | Вода для вторичного использования | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Альфа (автомойка) | 16,8 м3/сутки | Предназначена для очистки оборотной воды от мойки грузовых автомобилей | Вода для вторичного использования | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Альфа (гальваника) | 600 м3/сутки | Предназначена для очистки сточных вод травильного производства | Металл и вода для вторичного использования | Иловый остаток |
| ТСО - блок тонкослойного отстаивания | 1 м3/ч | Предназначен для ускорения осаждения в 5 раз | Вода для вторичного использования | Иловый остаток |
| БПЭ - блок прямого электролиза | 100 м3/ч | Предназначен для дезинфекции сточной воды, водоподготовки, модернизации биологических очистных сооружения | Вода с заданным качеством | Иловый остаток |
| Очистная система Альфа-М | Подбор под конкретный объём и вид стоков | Предназначена для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, от ионов титана, от фенолов, цианидов, механических примесей, масло- и нефтепродуктов на предприятиях машиностроения. Может применяться для очистки сточных вод гальванических, механообрабатывающих и окрасочных производств, в том числе масло эмульсионных стоков и отработанных СОЖ. Система применяется при строительстве новых, а также при реконструкции/модернизации существующих очистных сооружений предприятий машиностроения, железнодорожного и автомобильного транспорта, легкой и перерабатывающей промышленности и других отраслей, где стоки имеют загрязнение тяжелыми металлами | Вода для вторичного использования | Иловый остаток |
| Комплекс Альфа-9М | Подбор под конкретный объём и вид стоков | Предназначен для очистки стоков цианирования в соответствии со СНиП 2.04.03-85. Изготовлен из коррозионностойких материалов, обеспечивающих соблюдение экологических и санитарных норм. Очистка стоков до ПДК дополнительно усилена электрокатализом и сорбционными методами очистки | Вода для вторичного использования | Иловый остаток |
| Комплекс Альфа-9 + Альфа-ПалтинЖир | Подбор под конкретный объём и вид стоков | Предназначен для очистки жировых стоков мясокомбинатов и масло-жировых производств при объёме сточных вод, содержащих жиры до 50 куб.м/сутки. Очистка осуществляется с использованием методов цепного свободнорадикального электрохимического окисления и селективной сорбции. Выделенные отходы в виде сало-жировых отложений поступают для дальнейшей переработки на установку Альфа-ПалтинЖир с получением на выходе синтетического углеводородного топлива | Вода для кругового водооборота | Жир технический. Если с Альфа-ПалтинЖир – газ или топливо на нужды (котельная) и мазут в очень малом количестве |
| Водоподготовка питьевой воды с первоначальным бактериальным загрязнением до 150 КОЕ | Подбор под конкретный объём и вид загрязнителя | Предназначен для подготовки питьевой воды в поселках городского типа с расходом 150 куб.м/час (приблизительно 9 000 жителей). Ориентировочные характеристики сырой воды: жесткость от 6,0 до 12,0 мг-экв/л, железо - до 0,3мг/л, хлориды 350мг/л, бактериальное загрязнение (ОМЧ) от 50 до 150 КОЕ/л | Питьевая вода | Иловый осадок |
| Комплекс Альфа-9 | Подбор под конкретный объём с учётом входных параметров воды | Предназначен для борьбы с образованием накипи за счет очистки воды и изменения характера осаждения накипи при работе систем конденсации, градирен, теплообменников, электрических, газовых, угольных и мазутных котлов, парогенераторов | Вода, не дающая накипи, т.е. от солей кальция и магния в первую очередь | Иловый осадок |
| Комплекс Альфа-9С + Альфа-ПалтинЖир | Подбор под конкретный объём и вид стоков | Предназначен для очистки подсланевых вод для морских и речных портов, при очистке железнодорожных цистерн электрохемосорбционным методом очистки. Результат - очистка стоков до норм рыбхоза, утилизация отходов до товарных нефтепродуктов | Нефтепродукт. Вода для вторичного использования | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Альфа-9Р + электролизёр Альфа-9ВС | Подбор под конкретный объём и вид стоков | Предназначен для очистки стоков заводов строительной отрасли (заводы ЖБИ и предприятия, выпускающие керамику) | Очищенная вода для вторичного использования. Подготовка воды для использования в бетонных смесях | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Комплекс Альфа-Аэропорт | Подбор под конкретный объём и вид стоков | Предназначен для очистки ливневой канализации | Очищенная вода для использования в целях уборки территории | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Комплекс Альфа-9 (спец) | Подбор под конкретный объём и вид стоков | Предназначен для очистки стоков хлебозаводов, кондитерских и т.п. Отличительная особенность ЛОС Альфа – повышенная глубина очистки, наличие системы доочистки, от восьми ступеней очистки, глубокая дезинфекция стока на входе в очистные сооружения, предотвращающая вторичное загрязнение воздуха бактериями в ходе капельного уноса. Режим «ОСТАНОВКА» предусматривается |  | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф в канализацию |
| Альфа-9 + Альфа-ВС | Подбор под конкретный объём и вид стоков | Предназначен для очистки стоков пищевых предприятий без создания капельных выбросов с бактериальным и вирусным загрязнениями. Комплекс обеспечивает дезинфекцию уже на входе в очистные сооружения. На каждой ступени происходит интенсивное воздействие окислителей, дезинфицирующих агентов. Происходит окисление даже если концентрация органики превышает 30 г/л | Иловый остаток в виде удобрений. Вода для повторного использования | Иловый остаток. Избыток воды для сброса на рельеф |
| Альфа-7 | Подбор под конкретный объём и вид стоков | Предназначен для регулирования концентрации активного хлора в очищенной воде или после водоподготовки, а также для удаления активного хлора перед сбросом в водоём | Вода с выправленными показателями качества | Иловый остаток. Промывная вода для сброса на рельеф |
| Альфа-ГПХ | Подбор под конкретный объём и вид стоков | Предназначен для производства непосредственно на месте потребления дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия (ГПХ) | Раствор гипохлорита натрия |  |
| Альфа-9ХС | Подбор под конкретный объём и вид загрязнителя | Предназначен для снижения выбросов галогенов (фтора, хлора, брома и йода) в атмосферу, а также для очистки технологических газов от радиоактивного йода. Особенность работы – улавливание примесей галогенов с высокой эффективностью на малых концентрациях и больших объемных расходах |  | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Комплекс Альфа | Подбор под конкретную площадь орошения | Предназначен для очистки фильтратов, ускорения переработки мусора в биогумус в режиме замкнутого кругооборота водных растворов на полигонах ТБО | Металлоносные рассолы | Иловый остаток. Избыток воды для сброса на рельеф |
| Альфа-9У | 7 м3/ч | Предназначен для доочистки стока после обратного осмоса на полигонах ТБО | Аммиачная вода и другие виды удобрений | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Альфа-Мобил | 4 м3/час стоков. 160м3/сутки питьевая вода | Предназначен для работы в зонах стихийных бедствий, техногенных аварий и других чрезвычайных ситуациях при нарушении действующей системы водоснабжения для вахтовых поселков нефтяников, газовиков, небольших населенных пунктов. Комплекс имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Особенностью данного комплекса является его повышенная мобильность, т.к. он размещён в автомобильном фургоне | Очищенная питьевая вода или сточная вода и т.д. | Отходы в виде промывных вод с повышенными мех. примесями |
| Мобильный комплекс УБШ-1,5 |  | Предназначен для переработки бурового шлама в составе буровой установки. Может работать самостоятельно после доукомплектования | Техногенный грунт вплоть до бетонных изделий | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Мобильный комплекс УБШ-Рекультивация в разных комплектациях |  | Предназначен для рекультивации старых захоронений в буровых шламовых амбарах, временных площадок хранения буровых отходов, полигонов для хранения буровых отходов, включая нефтепромысловые отходы | Техногенный грунт под промышленные площадки | Выбросы в атмосферу при работе транспортных средств |
| Альфа-9 как составная Комплекса УБШ-1,5 | 4 м3/час стоков. 160 м3/сутки питьевая вода. | Предназначена для коагуляции бурового раствора и доочистки воды от скоагулированного бурового раствора. Очистка воды от нефтепродуктов. При перенастройке используется для снабжения буровой питьевой водой, водой для котельной и производства высокощелочной воды для нужд службы приготовления буровых растворов | Вода техническая или очищенная до норм сброса на рельеф | Иловый остаток. Вода для сброса на рельеф |
| Альфа-T как составная Комплексов УБШ-1,5 или УБШ-Рекультивация | До 3 т/сут | Предназначена для переработки твердых и жидких углеводородсодержащих отходов, как от буровых установок, так и от всего месторождения в целом, включая бытовые отходы | Котельное топливо и металлолом | Золовый остаток |
| Альфа-J (йод) | От 120 л/ч и до 9 м3/ч | Предназначена для переработки попутных пластовых вод нефтяных месторождений с содержанием йода не менее 5 г/м3 | Йод, литий, стронций, бром, бор, нефть, тех. вода для системы ППД | Мех. примеси в виде песка, глины |
| «Альфа-Эфир» ТУ 5131-004–68804313–2012 предназначена для переработки растительного сырья |
| Альфа-Эфир.Мини (стандарт. комплект) | 2,0 л/час |  | Чистое эфирное масло и гидролат | Жмых растительного происхождения |
| Альфа-Эфир.Мини (стандарт. комплект) | 4,0 л/час |  | Чистое эфирное масло и гидролат | Жмых растительного происхождения |
| Альфа-Эфир.Миди (стандарт. комплект) | 18,0 л/час |  | Чистое эфирное масло и гидролат | Жмых растительного происхождения |
| Альфа-Эфир.Макси (стандарт. комплект) | 100,0 л/час |  | Чистое эфирное масло и гидролат | Жмых растительного происхождения |
| Альфа-Эфир.Авто | 40,0 л/час |  | Чистое эфирное масло и гидролат | Жмых растительного происхождения |
| Альфа-Эфир.МаслоМини | 2,0 л/час |  | Чистое эфирное масло и гидролат | Жмых растительного происхождения |
| Альфа-Эфир.МаслоКомпакт | 4,0 л/час |  | Чистое эфирное масло и гидролат | Жмых растительного происхождения |
| Альфа-Эфир.МаслоМакси | 18,0 л/час |  | Чистое эфирное масло и гидролат | Жмых растительного происхождения |
| Альфа-Эфир.Компакт/Вакуум. Многофункциональная установка (4 в 1) | 12,0 л за цикл |  | Чистое эфирное масло и гидролат | Жмых растительного происхождения |
| Альфа-Эфир.Ферментатор | 12,0 л за цикл |  | Чистое эфирное масло и гидролат | Жмых растительного происхождения |